Document / élève		Séquence / "Caractériser les transferts d'énergie" / Travail dirigé : / Étude énergétique d'un ascenseur		Bac S SI / 1 h

## Mise en situation :

### Présentation :

En matière de déplacement vertical dans les
habitations, les exigences de confort et d’efficacité des usagers sont importantes.
La principale préoccupation est de déplacer un maximum d’utilisateurs, en toute sécurité, dans un confort acceptable et en un minimum de temps.
Selon le contexte d’exploitation, on dispose de différentes technologies dont celle « à traction à câbles » qui vous est proposée ici.
### Objectif de l’étude :
On souhaite déterminer la consommation énergétique d’une cabine d’ascenseur lors des phases de montée et de descente.

### Données :
Masse de la cabine : m 1 = 400 kg
Masse du contrepoids : m 2 = 900 kg
Masse d’une personne : m 3 = 100 kg
Masse du câble : négligée
Nombre maxi de personnes : k = 6
Distance entre deux arrêts : h = 6m
Nombre d’arrêts : a = 6
Vitesse (cabine et contrepoids) : V = 2 m/s ²
Pesanteur : g = 10 m/s

### Rendements de la chaine d'énergie et forces non conservatives :
Moteur électrique - rendement = %eta sub mot = 90 "%"
Réducteur à roue et vis sans fin - rendement = %eta sub réd = 87 "%"
Transmission par poulie / câble - rendement = %eta sub pc= 95 "%"

La liaison glissière assurant le guidage du déplacement de la cabine (et impliquant celui du contrepoids) génère des forces de frottement estimées comme ceci :

- Guidage en translation de la cabine : f sub cab = 240 `N
- Guidage en translation du contrepoids : f sub cp = 180 `N

## Travail demandé :
Modéliser l'ensemble des actions mécaniques (de contact et distantes) sur les schémas ci-dessous selon le fonctionnement en montée et en descente.

Montée	Descente

- Déterminer l'ensemble des puissances à la montée de la chaîne d'énergie.
- Déterminer l'ensemble des puissances à la descente de la chaîne d'énergie.